螺纹配合零件

根据图1、图2、图3所示的零件，制定数控车削加工工艺（单件小批量生产），所用机床为CK6136S数控车床（FANUC 0i-TD数控系统）。

图1伞柄螺纹轴

图2螺纹套

图3螺纹配合件—组合体

1．工艺分析

该组合件由轴类和套类两个零件组成。组合件表面由内外圆柱面、内外圆锥面、圆弧及外螺纹等表面组成，其中多个直径尺寸与轴向尺寸有较高的尺寸精度和表面粗糙度要求。零件图尺寸标注完整，符合数控加工尺寸标注要求；轮廓描述清楚完整；零件材料为45钢，切削加工性能较好，无热处理和硬度要求。

通过上述分析，采取以下几点工艺措施：

1）零件图上带公差的尺寸，因公差值较小，故编程时不必取其平均值，而取基本尺寸即可（其公差尺寸的保证主要是通过修改刀具半径值的方法来完成）。

2）该组合零件左、右端面均为多个尺寸的设计基准，相应工序加工前，应该先将组合零件的左、右端面车出来。

3）两个零件在加工时需左右掉头各装夹一次。

2.确定加工装备

选用浙江凯达机床股份有限公司生产的SK6136S数控车，配置系统为FANUC 0i mate-TD系统，配置标准三爪卡盘及卡盘钥匙，如图4所示。

图4 加工装备

3．确定装夹方案

1）采用三爪自动定心卡盘夹紧。先加工套类零件，用三爪卡盘夹持毛坯零件的右端，加工左端端面并钻底孔，车φ68外圆，车内圆弧、内锥、内螺纹。掉头用三爪卡盘夹零件的φ68外圆，车右端内外其余尺寸。

2）加工轴类零件时，用三爪卡盘夹持毛坯零件左端，加工右端端面，外圆弧及φ56外圆。掉头用三爪卡盘夹持零件右端φ56外圆，加工出左端的外圆、螺纹及圆弧尺寸。

4．确定加工顺序及走刀路线

加工顺序的确定按由外到内、由粗到精、由近到远的原则确定，在一次装夹中尽可能加工出较多的工件表面。由于该零件为单件生产，走刀路线设计不必考虑最短进给路线或最短空行程路线，编程时车削走刀路线沿零件轮廓顺序进行。

5．刀具选择

将所选定的刀具参数填入数控加工刀具卡片中，以便于编程和操作管理。

数控加工刀具卡片

| 产品名称或代号 | × × ×× × × | 零件名称 | × × × | 零件图号 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 刀具号 | 刀具规格名称 | 数量 | 加工表面 | 刀尖半径mm | 备注 |
| 1 | T01 | 93° 外圆尖头右手偏刀 | 1 | 车端面、粗加工 | 0.4 | 20×20 |
| 2 | T02 | 93° 外圆尖头右手偏刀 | 1 | 精加工 | 0.2 | 20×20 |
| 3 | T03 | Φ16内孔车刀 | 1 | 粗、精内孔加工 |  | Φ16 |
| 4 | T04 | 3mm外切槽刀 | 1 | 切槽 |  | 20×20 |
| 5 | T05 | 60°外螺纹车刀 | 1 | 车M30外螺纹 |  | 20×20 |
| 6 | T06 | 60°内螺纹车刀 | 1 | 车M30内螺纹 |  | Φ16 |
| 编制 | × × × | 审核 | × × × | 批准 | × × × | ××年 ×月×日 | 共1页 | 第1页 |

6．切削用量选择

根据被加工表面质量要求、刀具材料和工件材料，参考切削用量手册或有关资料选取切削速度与每转进给量，计算结果填入工序卡中。

背吃刀量的选择因粗、精加工而有所不同。粗加工时，在工艺系统刚性和机床功率允许的情况下，尽可能取较大的背吃刀量，以减少进给次数；精加工时，为保证零件表面粗糙度要求，背吃刀量一般取0.l~0.4 mm较为合适。

7．数控加工工艺卡片拟订

将前面分析的各项内容综合成如表所示的数控加工工艺卡片。

数控加工工序卡1

| 工厂名称 | × × × | 产品名称或代号 | 零件名称 | 零件图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高级工练习件 | 螺纹套 | 10 |
| 工序号 | 程序编号 | 夹具名称 | 使用设备 | 车间 |
| 001 | × × × | 三爪卡盘 | CK6136S | × × × |
| 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格mm | 主轴转速 r/min | 进给速度mm/r | 背吃刀量mm | 备注 |
| 1 | 夹持毛坯零件右端、车左端端面 | T01 | 20×20 | 800 |  |  | 手动 |
| 2 | 粗车φ68外圆保证长度46mm | T01 | 20×20 | 800 | 0.2 | 2 | 自动 |
| 3 | 精车φ68外圆保证长度46mm | T02 | 20×20 | 1000 | 0.1 |  | 自动 |
| 4 | 粗车内R3圆弧、内锥、内螺纹外径 | T03 | Φ16 | 800 | 0.2 | 1 | 自动 |
| 5 | 精车内R3圆弧、内锥、内螺纹外径 | T03 | Φ16 | 1000 | 0.1 |  | 自动 |
| 6 | 车M30×1.5内螺纹 | T06 | Φ16 | 400 | 1.5 |  | 自动 |
| 7 | 掉头夹φ68外圆，车另一端面并保证总长尺寸 | T01 | 20×20 | 800 |  |  | 手动 |
| 8 | 粗车φ60外圆 | T01 | 20×20 | 800 | 0.2 | 2 | 自动 |
| 9 | 精车φ60外圆 | T02 | 20×20 | 1000 | 0.1 |  | 自动 |
| 10 | 粗车φ35内孔、R4内圆弧 | T03 | Φ16 | 800 | 0.2 | 1 | 自动 |
| 11 | 精车φ35内孔、R4内圆弧 | T03 | Φ16 | 1000 | 0.1 |  | 自动 |
| 编制 | ××× | 审核 | ××× | 批准 | ××× | ××年×月×日 | 共1页 | 第1页 |

数控加工工序卡2

| 工厂名称 | × × × | 产品名称或代号 | 零件名称 | 零件图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高级工练习件 | 伞柄螺纹轴 | 10 |
| 工序号 | 程序编号 | 夹具名称 | 使用设备 | 车间 |
| 001 | × × × | 三爪卡盘 | CK6140 | × × × |
| 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格mm | 主轴转速 r/min | 进给速度mm/r | 背吃刀量mm | 备注 |
| 1 | 夹持毛坯零件左端、车右端端面 | T01 | 20×20 | 800 |  |  | 手动 |
| 2 | 粗车φ56外圆长度33mm、R18外圆弧 | T01 | 20×20 | 800 | 0.2 | 2 | 自动 |
| 3 | 精车φ56外圆长度33mm、R18外圆弧 | T02 | 20×20 | 1000 | 0.1 |  | 自动 |
| 4 | 掉头夹φ56外圆，车另一端面并保证总长尺寸 | T03 | 20×20 | 800 | 0.2 | 1 | 自动 |
| 5 | 粗车φ20和φ35外圆、螺纹外圆、R4圆弧 | T01 | 20×20 | 800 | 0.2 | 2 | 自动 |
| 6 | 精车φ20和φ35外圆、螺纹外圆、R4圆弧 | T02 | 20×20 | 1000 | 0.1 |  | 自动 |
| 7 | 切5×φ25退刀槽 | T04 | 20×20 | 400 | 0.1 |  | 自动 |
| 8 | 车M30×1.5螺纹 | T05 | 20×20 | 400 | 1.5 |  | 自动 |
| 编制 | ××× | 审核 | ××× | 批准 | ××× | ××年×月×日 | 共1页 | 第1页 |

8. 加工程序（螺纹套）

夹毛坯，加工φ48外圆程序：（毛坯尺寸为φ70，底孔为φ26）

O0101；

T0101；                      （转换粗加工刀具，同时建立工件坐标系）

M03 S800；

G00 X72 Z2；                  （刀具快速移动到加工起始点）

G71 U2 R0.5；                 （粗加工循环指令）

G71 P10 Q20 U0.3 W0.05 F0.2；

N10 G00 G42 X64；               （精加工循环起始，并建立刀尖圆弧补偿）

G01 Z0 F0.1；

X68；

Z-46；

N20 G40 X70；                  （精加工循环结束，并取消刀尖圆弧补偿）

G00 X80 Z100；                 （退刀）

T0202；                        （转换精加工刀具，同时建立工件坐标系）

G00 X72 Z2；                   （刀具快速移动到精加工循环起点）

M03 S1000；

G70 P10 Q20；                  （精加工循环指令）

G00 X80 Z100；

T0303；                        （转换成内孔加工刀具，同时建立工件坐标系）

M03 S800；

G00 X26 Z2；                   （刀具快速移动到加工起始点）

G71 U1 R0.5；                  （粗加工循环指令）

G71 P30 Q40 U0.2 W0.05 F0.2；

N10 G01 G41 X64 F0.1；          （精加工循环起始，并建立刀尖圆弧补偿）

Z0；

G03 X58 Z-3 R3；

G01 X54；

X50 W-20；

X30；

X28 W-1；                     （内螺纹小径：29.95 - 2×0.974 = 28.002 ≈28）

W-20；

N20 G40 X27；

M03 S1000；

G70 P30 Q40；                   （精加工内孔）

G00 X80；

Z100；

T0606；                        （转换成螺纹刀具同时建立工件坐标系）

M03 S400；

G00 X27 Z-20；                   （刀具移动到内螺纹加工起始点）

G92 X28.8 Z-30 F1.5； （X轴向切入0.8mm，第一次螺纹加工，刀具自动返回起点）

X29.4                （X轴向再切入0.6mm，第二次螺纹加工，刀具自动返回起点）

X29.8                （X轴向再切入0.4mm，第三次螺纹加工，刀具自动返回起点）

X29.95               （X轴向再切入0.15mm，第四螺纹次加工，刀具自动返回起点）

G00 X80 Z100；                 （退刀）

M30；

掉头加工另一端程序：

O0102；

T0101；

M03 S800；

G00 X72 Z2；                    （刀具快速移动到加工起始点）

G71 U2 R0.5；                    （粗加工循环指令）

G71 P10 Q20 U0.2 W0.05 F0.2；

N10 G00 G42 X58；               （精加工循环起始，并建立刀尖圆弧补偿）

G01 Z0 F0.1；

X60 Z-1；

Z-15；

X66；

X68 W-1；

N20 G40 X70；

G00 X80 Z100；                 （退刀）

T0202；                        （转换精加工刀具，同时建立工件坐标系）

G00 X72 Z2；                   （刀具快速移动到精加工循环起点）

M03 S1000；

G70 P10 Q20；                  （精加工循环指令）

G00 X80 Z100；

T0303；                        （转换成内孔加工刀具，同时建立工件坐标系）

M03 S800；

G00 X26 Z2；                   （刀具快速移动到加工起始点）

G71 U1 R0.5；                  （粗加工循环指令）

G71 P30 Q40 U0.2 W0.05 F0.2；

N30 G01 G41 X43 F0.1；          （精加工循环起始，并建立刀尖圆弧补偿）

Z0；

G02 X35 Z-4 R4；

G01 Z-18.5；

X28；

N40 G40 X27；

M03 S1000；

G70 P10 Q20；                   （精加工内孔）

G00 X80；

Z100；

M30；                           （程序结束）

加工程序2（伞柄螺纹轴）

夹毛坯左端加工右端程序：（毛坯尺寸为φ60）

O0103；

T0101；

M03 S800；

G00 X62 Z2；                    （刀具快速移动到加工起始点）

G71 U2 R0.5；                    （粗加工循环指令）

G71 P10 Q20 U0.2 W0.05 F0.2；

N10 G00 G42 X20；               （精加工循环起始，并建立刀尖圆弧补偿）

G01 Z0 F0.1；

G02 X56 Z-18 R18；

G01 Z-32；

N20 G40 X60；                   （精加工循环结束，并取消刀尖圆弧补偿）

G00 X80 Z100；                      （退刀）

T0202；

G00 X62 Z2；                    （刀具快速移动到精加工循环起点）

M03 S1000；

G70 P10 Q20；                   （精加工循环指令）

G00 X80 Z100；

M30；

掉头夹右端加工左端程序：

O0104；

T0101；                      （转换粗加工刀具，同时建立工件坐标系）

M03 S800；

G00 X62 Z2；                  （刀具快速移动到加工起始点）

G71 U2 R0.5；                 （粗加工循环指令）

G71 P10 Q20 U0.2 W0.05 F0.2；

N10 G00 G42 X18；               （精加工循环起始，并建立刀尖圆弧补偿）

G01 Z0 F0.1；

X20 Z-1；

Z-10；

X28；

X30 W-1；

Z-30；

X33；

X35 W-1；

Z-44.5；

G02 X43 Z-48.5 R4；

G01 X54；

X56 W-1；

N20 G40 X60；                  （精加工循环结束，并取消刀尖圆弧补偿）

G00 X80 Z100；                 （退刀）

T0202；                        （转换精加工刀具，同时建立工件坐标系）

G00 X62 Z2；                   （刀具快速移动到精加工循环起点）

M03 S1000；

G70 P10 Q20；                  （精加工循环指令）

G00 X80 Z100；

T0404；                       （转换成切槽刀具，同时建立工件坐标系）

M03 S400；

G00 X32 Z-28；                 （刀具快速移动到加工起始点）

G75 R0.5；                     （切槽加工循环指令）

G75 X25 Z-30 Q2000 F0.1；

G00 X80；

Z100；

T0505；                        （转换成螺纹刀具同时建立工件坐标系）

M03 S400；

G00 X32 Z-7；                   （刀具移动到螺纹加工起始点）

G92 X29.2 Z-29 F1.5； （X轴向切入0.8mm，第一次螺纹加工，刀具自动返回起点）

X28.6                （X轴向再切入0.6mm，第二次螺纹加工，刀具自动返回起点）

X28.2                （X轴向再切入0.4mm，第三次螺纹加工，刀具自动返回起点）

X28.04               （X轴向再切入0.16mm，第四螺纹次加工，刀具自动返回起点）

G00 X80 Z100；                 （退刀）

M30；                         （程序结束）